## Slide 1: Trocando bits por segurança
Rodrigo Almeida
Notes: Trocando as in Exchange and trocando as flipping

## Slide 2
“Cada vez mais há novas requisições de interfaces de interatividade remota em sistemas embarcados, RF ad-hoc ou mesh, redes de sensores afetando balanceamento de carga em data centers, entre outros fatores que tem aumentado a criticidade da segurança sendo realmente uma nova dimensão no design de sistemas embarcados.
Todo este cenário mostra que os velhos paradigmas de segurança por obscuridade não são mais suficientes, até porque hoje cada vez mais os requisitos são mais sofisticados e a falta de cultura de design seguro é uma constante, apesar deste cenário estar passando por mudanças. "

## Slide 3: Motivação
Erro no firmware do controle de aceleração de um carro
  Stackoverflow
  Falta de backup (mirroring) das variáveis importantes
  Ganho de causa na justiça Americana Nov/2013
Stuxnet
  Primeiro vírus direcionado a sistemas embarcados Detectado em 06/2010
  Continua atacando sistemas, com novas alegações de ataques na Rússia em Nov/2013

## Slide 4: Fontes de problemas
Erros em memórias
  Interferência eletromagnética
  Problemas de conexão elétrica
  Bombardeamento de partículas atômicas
  Falha por desgaste (vida útil)
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tempo de funcionamento (anos)
Probabilidade de falha
Notes: Existem diversas fontes que podem gerar erros nos bits. O bombardeamento de partículas é particularmente crítico principalmente se considerado duas projeções, a primeira

## Slide 5: Falhas em memórias

## Slide 6: Falhas em memórias
Notes: A segunda fonte de problemas

## Slide 7
Notes: Junho 2014

## Slide 8: If it may be possible someone will make...

## Slide 9: E agora?
ARM cortex M0+ <<<< PIC ($2 x $5)
ARM cortex M3 c/ ethernet
  LPC1830FET100Y ($4,5)
IPV6
IoT

## Slide 10: Fast concepts
Conceitos

## Slide 11: Sistemas embarcados
Microprocessador
Escassez de recursos
Pouca ou nenhuma interface com o usuário
Requisitos comuns
  Alta disponibilidade
  Processamento em tempo real
  Baixo custo

## Slide 12: Sistemas operacionais
Aplicação
Kernel
Drivers
Maquinas
Virtuais
I/O
CPU
Memória
GUI
Sistema de
Arquivos
Troca de
Contexto
GUI
Bibliotecas
C/C++

## Slide 13: Troca de contexto

## Slide 14: Troca de contexto

## Slide 15: Troca de contexto

## Slide 16: Troca de contexto

## Slide 17: Algoritmos de detecção/correção de erros
Se utilizam na inserção de informações redundantes para realizar a detecção de erros na transmissão/armazenamento de informações.
CRC (ciclic redundant check)
Hamming

## Slide 18: Objetivo

## Slide 19: Desenvolvimento
Criação de um SO modelo para teste da metodologia
Inserção de um sistema de detecção/correção de erros na troca de contexto
Correção mista
  Real time – Hamming
  “Normais” – CRC

## Slide 20: Sistema Operacional
Generic Driver
driverAbstrato
driver
Controladora de Drivers
ddCtr
ddCtr_prm.h
ctrlMngr
Serial
ctrPID
DAC
ADC
Aplicação
main
Interrupt
Timer
serialMonitor
pidController
*
Kernel
kernel
kernel_definitions
process
*
calculus
<<interface>>
function
Notes: O sistema operacional foi concebido em camadas para facilitar o desenvolvimento e permitir um acesso ao hardware simplificado através de uma controladora. Isto facilita para os desenvolvedores que fazem acesso apenas ao kernel. Este por sua vez faz uso de uma biblioteca de cálculos que implementa os algoritmos de detecção e correção de erros.

## Slide 21: Correção de erro (Hamming)
Interrupção
Salvar variáveis do
processo corrente
Calculo do CRC do
processo corrente
Carregamento do
próximo processo
Hamming OK?
Fim da interrupção
Carrega variáveis do
próximo processo
Calculo do Ham do
próximo processo
Corrige erros dos
dados da pilha
Notes: Já o algoritmo de hamming, por conseguir corrigir os erros, permite a recuperação do processo evitando a perda das informações e valores deste.

## Slide 22: Falhas observadas com o sistema de correção/detecção desligado
Byte
Descrição
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
0
CRC (alto)
1
CRC (baixo)
2
Paginação
3
CCR
4
Acumulador B
5
Acumulador A
6
Indexador IX (alto)
7
Indexador IX (baixo)
8
Indexador IY (alto)
9
Indexador IY (baixo)
10
Contador de Programa (alto)
11
Contador de Programa (baixo)
Notes: Os bits em verde não geraram nenhum impacto, em geral por não serem implementados ou por representarem funções não utilizadas como half-cary flag
Os bits em amarelo geraram problemas em algum processo, mas o sistema continou operando, geralmente em modo degradado de funcionamento.
Os bits em vermelho geram falhas irrecuperáveis no sistema, geralmente levando o mesmo ao travamento completo.

## Slide 23
Resposta do sistema
Referencia
Ação de controle

## Slide 24
Resposta do sistema
Referencia
Ação de controle

## Slide 25
Comando para simulação de falha
Resposta do sistema
Troca de contexto
Ação de controle

## Slide 26
Comando para simulação de falha
Resposta do sistema
Troca de contexto
Ação de controle

## Slide 27
Comando para simulação de falha
Resposta do sistema
Troca de contexto
Ação de controle

## Slide 28
Comando para simulação de falha
Resposta do sistema
Troca de contexto
Ação de controle

## Slide 30: Otimização (tiro no pé)

## Slide 31: Hamming
Notes: Dentre as alternativas de correção de erros em mensagens binárias, o algoritmo de hamming é um dos que apresenta o menor custo computacional. Isto motivou sua escolha, considerando que o foco são os hardwares de baixa capacidade de processamento.

## Slide 35: The bit count (paralellal)
#define TWO(c) (0x1u << (c))
#define MASK(c) (((unsigned int)(-1)) / (TWO(TWO(c)) + 1u))
#define COUNT(x,c) ((x) & MASK(c)) + (((x) >> (TWO(c))) & MASK(c))
int bitcount (unsigned int n) {
n = COUNT(n, 0) ;
n = COUNT(n, 1) ;
n = COUNT(n, 2) ;
//n = COUNT(n, 3) ; 16 bits
//n = COUNT(n, 4) ; 32 bits
/* n = COUNT(n, 5) ; for 64-bit integers */
return n ;
}

## Slide 36: The bit count (hardcoded)
int bitcountHC(unsigned int v){
// v ^= v >> 16;
// v ^= v >> 8;
v ^= v >> 4;
v &= 0xf;
return (0x6996 >> v) & 1;
}

## Slide 37: The bit count (lookup table)
unsigned char lkt[] = {0,1,1,2,
1,2,2,3,
1,2,2,3,
2,3,3,4};
unsigned char bitcountLKT(unsigned char n){
return (lkt[n&0x0f]+lkt[n>>4]);
}

## Slide 38: The bit count (compact lkt-parity)
#define paridade(n) ( (0x6996 >> (n^(n>>4) &0x0f)) &0x01)

## Slide 39: Tempo (ms por 200k rounds)
Chart: 
| Paralellal | Hardcode | Lookup Table | Compact LKT
 | 6710 | 6293 | 5088 | 3208

## Slide 40: Cálculo de hamming
unsigned int hamming(unsigned char * data_p, unsigned int length){
unsigned char poolH, hammingBits = 0, pBit,i;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH += bitcount(*(data_p+i) & 0xAA);}
hammingBits += (poolH&0x01)<<0;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH += bitcount(*(data_p+i) & 0xCC);}
hammingBits += (poolH&0x01)<<1;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH += bitcount(*(data_p+i) & 0xF0);}
hammingBits += (poolH&0x01)<<2;
for(pBit=3;pBit<length;pBit++){
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){
if((i*8+136) & (1<<pBit )){
poolH += bitcount(*(data_p+i));
}
}
hammingBits += (poolH&0x01)<<pBit;
}
return (unsigned int)hammingBits;
}
Notes: (naive)

## Slide 41: Cálculo de hamming
unsigned int hammingFast(unsigned char * data_p, unsigned int length){
unsigned char poolH, hammingBits = 0, pBit, i;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xAA);}
hammingBits += (bitcount(poolH)&0x01)<<0;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xCC); }
hammingBits += (bitcount(poolH)&0x01)<<1;
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xF0); }
hammingBits += (bitcount(poolH)&0x01)<<pBit;
for(pBit=3;pBit<length;pBit++){
for(poolH=0,i=0;i<length;i++){
if((i*8+136) & (1<<pBit )){
poolH ^= (*(data_p+i));
}
}
hammingBits += (bitcount(poolH)&0x01)<<pBit;
}
return (unsigned int)hammingBits;
}
Notes: (so acha paridade no fim soma normal)

## Slide 42: Cálculo de hamming
unsigned char hammingUltra(unsigned char * data_p){
unsigned char poolH, hammingBits = 0, pBit, i;
for(poolH=0,i=0;i<i_SIZE;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xAA); }
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<0;
for(poolH=0,i=0;i<i_SIZE;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xCC); }
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<1;
for(poolH=0,i=0;i<i_SIZE;i++){ poolH ^= (*(data_p+i) & 0xF0); }
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<pBit;
for(poolH=0,i=0;i<i_SIZE;i+=2){ poolH ^= (*(data_p+i)); }
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<3;
poolH = (*(data_p+1)) ^ (*(data_p+2)) ^ (*(data_p+5)) ^
(*(data_p+6)) ^ (*(data_p+9));
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<4;
for(poolH=0,i=3;i<7;i++){ poolH ^= (*(data_p+i));}
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<5;
for(poolH=0,i=7;i< i_SIZE++){ poolH ^= (*(data_p+i));}
hammingBits += (bitcount2(poolH)&0x01)<<pBit;
return (unsigned char)hammingBits;
}
Notes: padroniza tam msg p/ 10 bytes
Loop unroll

## Slide 43: Ham x Ham x Ham
Chart: 
| Paralellal | Hardcode | Lookup Table
Normal | 6710 | 6293 | 5088
Fast | 3138 | 3124 | 2876
Ultra | 2328 | 2163 | 1988

## Slide 44: Consumo de recursos
Medindo em ambiente real

## Slide 45: Ambiente de teste

## Slide 46
void interrupt kernelClock(void){
//at this point CCR,D,X,Y,SP are already stored on the stack
volatile unsigned int SPdummy; //used as stack pointer temp value
__asm PULD;
__asm LDAA 0x30;
__asm PSHA;
// Context switch start
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
pool[actualTask].StackPoint = SPdummy+2;
if (pool[actualTask].Status == RUNNING){
pool[actualTask].Status = READY;
}
actualTask = Scheduler();
pool[actualTask].Status = RUNNING;
SPdummy = pool[actualTask].StackPoint;
__asm LDX SPdummy;
__asm TXS;
__asm PSHD;
__asm PULA;
__asm STAA 0x30;
CRGFLG = 0x80; //clearing the RTI flag
__asm RTI;
}

## Slide 47
void interrupt kernelClock(void){
//at this point CCR,D,X,Y,SP are already stored on the stack
volatile unsigned int SPdummy; //used as stack pointer temp value
__asm PULD;
__asm LDAA 0x30;
__asm PSHA;
// Context switch start
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
pool[actualTask].StackPoint = SPdummy+2;
if (pool[actualTask].Status == RUNNING){
pool[actualTask].Status = READY;
}
actualTask = Scheduler();
pool[actualTask].Status = RUNNING;
SPdummy = pool[actualTask].StackPoint;
__asm LDX SPdummy;
__asm TXS;
__asm PSHD;
__asm PULA;
__asm STAA 0x30;
CRGFLG = 0x80; //clearing the RTI flag
__asm RTI;
}
Store process context

## Slide 48
void interrupt kernelClock(void){
//at this point CCR,D,X,Y,SP are already stored on the stack
volatile unsigned int SPdummy; //used as stack pointer temp value
__asm PULD;
__asm LDAA 0x30;
__asm PSHA;
// Context switch start
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
pool[actualTask].StackPoint = SPdummy+2;
if (pool[actualTask].Status == RUNNING){
pool[actualTask].Status = READY;
}
actualTask = Scheduler();
pool[actualTask].Status = RUNNING;
SPdummy = pool[actualTask].StackPoint;
__asm LDX SPdummy;
__asm TXS;
__asm PSHD;
__asm PULA;
__asm STAA 0x30;
CRGFLG = 0x80; //clearing the RTI flag
__asm RTI;
}
Context switch

## Slide 49
void interrupt kernelClock(void){
//at this point CCR,D,X,Y,SP are already stored on the stack
volatile unsigned int SPdummy; //used as stack pointer temp value
__asm PULD;
__asm LDAA 0x30;
__asm PSHA;
// Context switch start
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
pool[actualTask].StackPoint = SPdummy+2;
if (pool[actualTask].Status == RUNNING){
pool[actualTask].Status = READY;
}
actualTask = Scheduler();
pool[actualTask].Status = RUNNING;
SPdummy = pool[actualTask].StackPoint;
__asm LDX SPdummy;
__asm TXS;
__asm PSHD;
__asm PULA;
__asm STAA 0x30;
CRGFLG = 0x80; //clearing the RTI flag
__asm RTI;
}
Load process context

## Slide 50
void interrupt kernelClock(void){
//at this point CCR,D,X,Y,SP are already stored on the stack
volatile unsigned int SPdummy; //used as stack pointer temp value
volatile unsigned int crc_on_stack; //point to the crc value on stack
//just to avoid removing crc_on_stack when optimizing
crc_on_stack = 1;
__asm PULD;
__asm PULD;
__asm LDAA 0x30;
__asm PSHA;
__asm PSHD;
__asm PSHD;
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
//Scheduler + frame checking enter here
__asm PULD;
__asm PULD;
__asm PULA;
__asm STAA 0x30;
CRGFLG = 0x80; //clearing the RTI flag
__asm RTI; //All other context loading is done by RTI
}

## Slide 51
crc_on_stack = hamming((unsigned char *)SPdummy+4,10);
__asm TSX;
__asm STX SPdummy;
pool[actualTask].StackPoint = SPdummy+2;
if (pool[actualTask].Status == RUNNING)
pool[actualTask].Status = READY;
actualTask = Scheduler();
pool[actualTask].Status = RUNNING;
SPdummy = pool[actualTask].StackPoint; //load the next task SP from process info
__asm LDX SPdummy;
__asm TXS;
__asm PSHD;
//Using SPdummy to calculate the CRC for the new process
SPdummy = hamming((unsigned char *)(pool[actualTask].StackPoint+2),10);
if (crc_on_stack != SPdummy) { //Problem found
crc_on_stack = (crc_on_stack^SPdummy) - 136;
if (crc_on_stack <80){ //Correcting bit
*((unsigned char *)(pool[actualTask].StackPoint+2+(crc_on_stack/8))) =
*((unsigned char *)(pool[actualTask].StackPoint+2+(crc_on_stack/8))) ^
(1<<(crc_on_stack%8));
}
}
//In this point the context frame is checked and good to go

## Slide 52: Consumo de memória
Notes: Percebemos que o sistema proposto, mesmo com a solução mista, com ambos os algoritmos de CRC e Hanmming, apresenta um consumo compatível com as alternativas disponibilizadas.

## Slide 53: Consumo dos métodos de detecção/correção
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0%
10%
20%
30%
40%
50%
RR
CRC
Hamming
Número de Processos
Consumo de CPU

## Slide 54: Consumo dos métodos

## Slide 55: Obrigado
rodrigomax@unifei.edu.br
Notes: Orientadores: Luis e Carlos
Alunos IC/TFG (adriano, cesar, lucas, henrique, rafael) (drivers e testes)
Enzo pela ajuda na 1ª versão do kernel e a e Thaty pelas revisões do documento
Armando pela ajuda na estatística e análises de confiabilidade
Alberto Fabiano pelas conversas sobre segurança e embarcados
Colegas do Grupo de engenharia biomédica apoio e infraestrutura.